## Slide 1: Niveles de Memoria
Mary Carmen Jarur Muñoz
www.udec.cl/~mjarur

## Slide 2: Objetivo del Trabajo
Ventaja de Jerarquizar en Niveles la Memoria dentro de un computador.
Mayor Nivel
  A Mayor cercanía entre CPU y Memoria

## Slide 3: Niveles de Memoria
PRIMARIA
Mayor costo/bit ($)
Menor Capacidad
Menor Tiempo de Acceso
SECUNDARIA
Menor costo/bit ($)
Mayor Capacidad
Mayor Tiempo de Acceso

## Slide 4
Jerarquización de la Memoria
Registros
Cache
Memoria Principal
Cache del Disco
Disco Magnético
Cinta Magnética
Disco Optico
Memoria Primaria
Memoria Secundaria

## Slide 5: Memorias dentro del Computador
PERIFERICOS
LINEAS DE COMUNICACIÓN
Memoria
Principal
Input
Output
Interconexión
de Sistemas
CPU
Computador

## Slide 6
¿Cómo la CPU utiliza las Memorias?
Registros
Cache
Memoria Principal
Cache del Disco
Disco Magnético
Cinta Magnética
Disco Optico
Memoria Primaria
Memoria Secundaria
CPU

## Slide 7: La Optimización en el uso de la memoria se basa en :
El Principio de Localidad de Referencia
Alta Probabilidad de que un elemento sea referenciado más de una vez.
(Localidad Temporal)
Alta Probabilidad de referenciar un elemento cercano al que ya ha sido referenciado.
(Localidad Espacial)

## Slide 8: Memoria Primaria
Registros
Cache
Memoria Principal
Memoria Primaria

## Slide 9: Memoria Primaria Registros
Clasificación
Registros Visibles o Accesibles al Usuario
( Uso general, Datos, Direcciones, Códigos de Condición )
Registros de Control y de Estado
(Contador de Programa PC, Registro de Instrucción IR ,Registro de Dirección de Memoria MAR, Registro Intermedio de Memoria MBR)
Otro de interés
(PSW : Program Status Word)
Registros

## Slide 10
Memoria Primaria Cache
Definiciones
  RAM : Random Acces Memory.
  Flip - Flop : elemento de dos estados.
  SRAM : Static RAM.
  DRAM : Dinamic RAM.
  SDRAM : Sincronic DRAM.
Cache

## Slide 11
Memoria Primaria Cache
Características
Constituida por SRAM (Static RAM)
Tamaño de Cache
Función de Correspondencia
Algoritmo de Sustitución
Cache

## Slide 12
Memoria Primaria continuación, Cache
Características
Política de Escritura (Coherencia de Datos)
Tamaño de Bloque o Línea
Número de Caches (Uno o dos niveles, Unificada o Partida).
Cache

## Slide 13
Memoria Primaria Memoria Principal
Características
Acceso aleatorio (tiempo constante).
Constituida principalmente por una RAM (DRAM)
Además existen ROM,PROM, EPROM, EEPROM .
Memoria Principal

## Slide 14: Memoria Secundaria
Discos Magnéticos,
Memoria Optica
Cintas Magnéticas
Cache del Disco
Cache del Disco
Disco Magnético
Cinta Magnética
Disco Optico
Memoria Secundaria

## Slide 15: Memoria Secundaria Disco Magnético
Características
Acceso Directo (tiempo variable)
Desplazamiento de Cabeza
Transportabilidad
Superficie
Platos
Mecanismo de Cabeza
Disco Magnético

## Slide 16: Esquema Discos Magnéticos

## Slide 17: Distribución de la información en un Disco Magnético
PISTAS
SECTORES
INTERBLOQUES
INTERPISTAS

## Slide 18: Memoria Secundaria Memoria Optica
Características
Formada por una superficie altamente reflectante y orificios que contienen la información.
Acceso Directo (tiempo variable).
Gran capacidad de almacenamiento.
Disco Optico

## Slide 19: Memoria Secundaria Tipos de Memoria Optica
CD
CD-ROM disco compacto de memoria
CD-I
DVD
WORM
Disco Optico Borrable (CD-RW)
Disco Optico

## Slide 20: Memoria Secundaria Cintas Magnéticas
Acceso Secuencial (tiempo de acceso variable).
Uso Principal : respaldo de información.
Bastante Económica
De muy lento acceso.
Cinta Magnetica

## Slide 21: Memoria Secundaria Cache del Disco
Características
Se hace uso del concepto de memorias de dos niveles.
Son implementadas parcialmente en el sistema operativo.
Mismo principio que la memoria cache.
Cache del Disco

## Slide 22: Memoria Virtual
Definición
  memoria que es vista por el usuario como una memoria principal direcionable, donde las direcciones virtuales se transforman en direcciones reales.
Características
  su tamaño esta limitado por la forma de direccionamiento y por cantidad de memoria disponible.

## Slide 23: Conclusiones
Necesidad que las memorias cumplan los requerimientos de la CPU en velocidad, capacidad y costo.
Concepto de memorias en dos niveles.
Gestión de Memoria por parte del Sistema Operativo.

## Slide 24
Cuadro Comparativo de M. Primaria - Secundaria
Anexo
Cache
RAM
Memoria
Secundaria

## Slide 25: Cache - Memoria Principal
Anexo

## Slide 26: Función de Correspondencia Directa en la Cache
A cada bloque de memoria principal le corresponde solo una línea posible de cache.
Anexo

## Slide 27: Función de Correspondencia Asociativa en la Cache
Número de bloque completo en Memoria Principal corresponde a la etiqueta.
Anexo

## Slide 28: Fcn. de Correspondencia Asoc. por Conj. en la Cache
Cada bloque de memoria puede ser ubicado en uno de N bloques de la Cache.
Anexo

## Slide 29: Algoritmos de Sustitución en la Cache
LRU : utilizado menos recientemente.
FIFO : primero en entrar - primero en salir.
LFU : utilizado menos frecuentemente.
Aleatoria
Anexo

## Slide 30: Políticas de Escritura en la Cache
Problema COHERENCIA DE CACHE
Alternativas - Escritura Inmediata (Sincrónica)
- Post- Escritura (Asincrónica)
Otros : Vigilancia del bus en escritura inmediata, Transparencia Hardware, Memoria Excluida de Cache.
Anexo